## Slide 1: ROS Map & Navigation
김태성
2017년 1월 10일 월요일

## Slide 2: RViz
rviz
  $ rosrun rviz rviz (roscore를 실행한 상태에서)
  ROS 시스템이 스트리밍을 하는 데이터를 좌표에 표현
  3D에 중점을 둠.

## Slide 3: RViz
Rviz로 터틀봇 키넥트 scan 데이터 확인
$ roscore
$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch
$ rosrun rviz rviz

## Slide 4: RViz
Display – FixedFrame - camera_depth_frame 선택
  ROS system이 broadcasting 하는 transformframe(tf)
Add 선택

## Slide 5: RViz
3. RobotModel 선택 로봇추가
<좌표상에 나타난 로봇>

## Slide 6: RViz
3. Add – PointCloud2 선택
4. PointCloud2 – Topic - /camera/depth/points 선택
  키넥트로 얻은 깊이 이미지
5. Add – image 선택
6. Image – Image Topic - /camera/rgb/image_raw 선택
  키넥트로 얻은 RBG 이미지
<카메라로 보는 보습>

## Slide 7: RViz

## Slide 8: Map in ROS
Line 1 - 저장된 map파일
Line 2 - map의 각 셀의 크기( 0.05m*0.05m)
Line 3 - 맵의 시작점(x,y,z)
Line 4 - cell value의 반전여부
Line 5 ~6 - cell의 occupied와 free의 threshold
<map.pgm>
<map.yaml>
회색 - unknown
흰색 - free (cell의 value가 19.6%이하)
검은색 - occupied (cell의 value가 65%이상)

## Slide 9: Recording Data with rosbag
rosbag
  메시지를 기록하거나 다시 재생하는 tool
  $ rosbag record [message]
  저장을 한 디렉토리에 저장됨
  YYYY-MM-DD-HH-mm-ss.bag로 저장됨
  $ rosbag record -O [파일명.bag]
  $ rosbag record -o [파일명]

## Slide 10: Recording Data with rosbag
rosbag
  $ rosbag record -a : publish 되는 모든 메시지 기록
  $ rosbag play --clock [파일명] : 기록된 메시지를 재생함
  $ rosbag info [파일명] : 기록된 메시지의 정보를 확인함

## Slide 11: Building Maps
slam_gmapping
  gmapping 패키지
  로봇이 얻은 sensor_msgs/LaserScan메시지를 이용하여 맵 생성
맵 만들기
  1. $ roscore
  2. $ roslaunch turtlebot_stage turtlebot_in_stage.launch

## Slide 12: Building Maps
맵 만들기
  3. $ roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch
    $ sudo apt-get install ros-indigo-teleop-twist-keyboard
    시뮬레이터의 로봇을 움직임

## Slide 13: Building Maps
맵 만들기
  4. $ rosbag record -O data.bag /scan /tf
    로봇이 움직일 때 얻어지는 /scan, /tf topic를 기록
    로봇을 직접 움직여 맵 전체를 탐색
    탐색 완료후 Ctrl-C로 rosbag 종료

## Slide 14: Building Maps
맵 만들기
  5. keyboard_teleop, turtlebot_in_stage 종료
    시뮬레이터의 LaserScan메시지와 기록된 메시지를 재생할 때 충돌을 피하기 위해
  6. $ roscore
  7. $ rosparam set use_sim_time true
    ROS에게 bag파일에 있는 timestamp를 사용하겠다고 알림
  8. $ rosrun gmapping slam_gmapping
  9. $ rosrun play --clock data.bag
    기록했던 bag 파일 재생, slam_gmapping에 의해 맵이 만들어짐
    재생이 완료되면 맵은 만들어 졌지만, 디스크에 쓰여지지는 않은상태

## Slide 15: Building Maps
맵 만들기
  10. $ rosrun map_server map_saver
    맵서버를 이용하여 map을 디스크에 저장
    map.pgm, map.yaml 파일 생성
맵의 질이 나쁜이유?
  turtlebot의 sensor가 맵생성에 적절치 않음
  laser range-finder sensor를 이용해야함

## Slide 16: Building Maps
Map quality 향상
  $ rosparam set /slam_gmapping/angularUpdate 0.1
  $ rosparam set /slam_gmapping/linearUpdate 0.1
  $ rosparam set /slam_gmapping/lskip 10
  $ rosparam set /slam_gmapping/xmax 10
  $ rosparam set /slam_gmapping/xmin -10
  $ rosparam set /slam_gmapping/ymax 10
  $ rosparam set /slam_gmapping/ymin -10

## Slide 17: Localizing the robot in a Map
amcl
  확률적 Localization 알고리즘 구현
  로봇의 예상위치를 표현하는 pose(로봇의위치) 를 가짐
  로봇의 센서데이터와 pose를 비교하여 위치를 찾음

## Slide 18: Localizing the robot in a Map
$ roslaunch turtlebot_stage turtlebot_in_stage.launch
  없을경우 $ sudo apt-get install ros-indigo-turtlebot-stage
pose estimates - localization알고리즘이 예상하는 로봇의 위치를 나타냄

## Slide 19: Localizing the robot in a Map
2D Pose Estimate
  로봇의 초기위치를 지정
  화살표로 로봇의 위치 지정
  amcl에게 전달됨, pose를 계산하여 보여줌
Getting a Good Initial Localization
  robot’s sensor data 이용하기
  로봇 Scan data와 맵의 벽을 비교하여 위치지정

## Slide 20: Navigation
Navigation Stack
  목적지가 MoveBaseGoal타입(Action의 goal) 으로 nav stack에 보내진다.
  global planner의 path-planning 알고리즘을 이용하여 최단경로를 계산한다.
  최단 경로가 local planner로 전달되어 경로를 따라 로봇을 구동한다.
    구동중 센서 데이터를 이용하여 지도에 없는 장애물을 피한다.
    local planner가 멈추거나 진행을 못 할 경우, global planner가 새로운 경로를 만들고, local planner가 따르도록 한다.
  로봇이 목표에 가까워지면 작업이 완료된다.

## Slide 21: Navigation
Navigating
  2D Nav Goal 선택
  맵에 드래그 하여 정한다.
<Goal pose>

## Slide 22: Navigation
Global Planning
  Costmap - 특정위치가 로봇에게 좋고 나쁜정도를 알려줌
  Planner - 가까운 경로 보여줌
Pose(move_base) - goal pose
Path(global) - Ros가 계산한 전역경로
<CostMap>
<Pose>
<Path>
<Planner>

## Slide 23: Navigation
Local Planning
  Costmap - 특정위치가 로봇에게 좋고 나쁜정도를 알려줌
  Planner - 가까운 경로 보여줌
<CostMap>
<Planner>

## Slide 24: Patrol Example
Patrol
  패키지 생성
  scripts 디렉토리 생성
  3. patrol.py 작성

## Slide 25: Patrol Example
Patrol
3. patrol.py 작성
Line 6 - 사용할 action import
Line 8~11 - 로봇이 돌아다닐way point
Line 14~23 - goal의 way point를 바꿔주는 함수
Line 31~32 - action client를 생성하고, 서버를 기다림
Line 34~38 - goal 을 보내고 result를 기다리는 loop

## Slide 26: Patrol Example
Patrol 실행
  $ roslaunch turtlebot_stage turtlebot_in_stage.launch
  $ rosrun patrol patrol.py

## Slide 27: Patrol Example